Опросный лист заказа дозировочного агрегата типа НД, АНД

Дата заполнения:      	Агрегат №

Сведения о заказчике

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Электронная почта: |  |
| Телефон/факс (с кодом города): |  |
| Основные параметры агрегата |
| Подача, л/ч: | min = | max = |
| Давление на выходе насоса, кгс/см2: | min = | max = |
| Категория точности дозирования: | без категории 1,0 2,5 |
| Вид ручного регулирования подачи: | при остановленном агрегате на ходу и при остановленном агрегате |

Дистанционное частотное регулирование подачи

| Комплектация агрегата устройством дистанционного регулирования подачи: (на устройство регулирования заполните отдельный опросный лист) | не комплектовать универсальным преобразователем частоты специализированным блоком частотного управления серии ГИДРОМАТИК |
| --- | --- |
| Дозируемая среда |
| Наименование: |  |
| Химическая формула: |  |
| Концентрация, %: |  |
| Температура, оС: | min = | max = |
| Кинематическая вязкость, Ст (см2/с): | min = | max = |
| Плотность, кг/м3: |  |
| Давление насыщенных паров при рабочей температуре, Па: |  |
| Возможность кристаллизации: | нет да |
| Концентрация твердой неабразивной фазы, %: |  |
| Размер частиц, мм: |  |
| Исполнение гидравлической части |
| По конструкции вытеснителя: | плунжерный герметичный мембранный |
| Материал проточной части: | сталь 12Х18Н10Т сплав 06ХН28МДТ сталь 20Х13 сплавы титана сталь 10Х17Н13М3Т сплав Н70МФ |
| Наличие рубашки обогрева (охлаждения): | нет да |
| Конструкция узла уплотнения плунжера: | без подвода промывочной жидкости с подводом промывочной жидкости с отводом утечек на всасывание |
| Условия эксплуатации |
| Разряжение на всасывании, м вод. ст.: |  |
| Избыточное давление на всасывании, кгс/см2: |  |
| Рабочая температура воздуха, оС: | min = | max = |
| Климатическое исполнение: | У УХЛ Т |
| Категория размещения: | 2 3 4 |
| Исполнение агрегата по взрывозащите: | общего назначения взрывозащищенный |
| Количество рабочих часов, час/сутки: |  |
| Взрывоопасные факторы |
| Категория взрывоопасной смеси газов и паров с воздухом: | I II IIA IIB IIC |
| Группа взрывоопасной смеси газов и паров с воздухом по температуре самовоспламенения: | Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 |
| Класс взрывоопасной зоны: | B-I B-Ia B-Iб B-Iг B-II B-IIa |
| Дополнительная информация |
| Необходимость комплектации запасными частями по годам эксплуатации: | нет на 1 год на 2 года на 3 года |
| Требуемое количество агрегатов, шт.: |  |
| Комплектация агрегатов руководством по эксплуатации: | одно на каждый одно на партию однотипных |
| Максимальный срок выполнения заказа, дней: |  |
| Способы доставки: |  |

# Text boxes

